SPZZOZ.ZP/14/2015							        	       Przasnysz, 26.05.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego obiektów Szpitala im dr Wojciecha Oczko

w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) art. 4 ust. 8.

I. Opis zamierzenia inwestycyjnego:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy audyt energetyczny w obiektach Szpitalnych w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 9,  na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.Nr 223, poz. 1459) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 roku „W sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

2. Z wykonanego audytu wynikać powinien zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

3. Audyt ma wskazywać optymalne rozwiązania ekonomiczne z uwzględnieniem kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

4. Audyt stanowić będzie założenia dla projektu budowlanego.

5. Audyt stanowić będzie postawę formalną i techniczną do sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

6. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest min. do:

a) Uzgadniania danych z Zamawiającym w kolejnych fazach tworzenia audytu,

b) Udział w przygotowaniach wniosku o dofinansowanie,

c) Uwzględnienia warunków istotnych dla planowania, realizacji i ewentualnego finansowania przez Zamawiającego oraz realizacji inwestycji z wykorzystaniem opracowanej dokumentacji,

d) Wyjaśniania, na każde żądanie Zamawiającego, wątpliwości dotyczących dokumentów

i zawartych w nim rozwiązań,

e) Przekazania dokumentacji kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

f) Udostępnienia i dostarczenia upoważnionym organom audytu i kontroli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących działań w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,

g) Nadzorowanie założeń wynikających z audytu na etapie projektowania.

7. Zamawiający przewiduje wykonanie audytu w zakresie termomodernizacji istniejących budynków oraz modernizacji źródła ciepła.

8. Należy ująć przy wykonaniu audytu modernizację źródła ciepła polegajacą na wykorzystaniu istniejących – wyłączonych z eksploatacji pomp ciepła lub wykorzystanie części ich instalacji.

9. Audytor ma przewidzieć zastosowanie jako źródło ciepła energii z ogniw solarnych lub fotowoltaicznych.

II. Informacje o Szpitalu:

1. Dane techniczne o obiektach podlegających termomodernizacji:

a) Budynek Główny

- rok budowy 2002 rok,

- kubatura 85920,3m³,

- powierzchnia użytkowa  21287,5m³.

b) Budynek Kuchni z łącznikiem Ł-4 i Tunelem

- rok budowy 2002 rok,

- kubatura 7630m³,

- powierzchnia użytkowa  1555m³.

2. W ofercie należy uwzględnić:

a) Koszt realizacji zadania.

b) Termin wykonania.

c) Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ewentualną realizację zadania.

d) Adnotację, o akceptacji projektu umowy.

3. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji zapisanych w formie elektronicznej dwg.

III. Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu.

IV. Termin realizacji

Termin wykonania umowy: od daty podpisania umowy do 30.07.2015 r.

V. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C =	     	                                               x    100%

cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

V. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 12.06.2015r.,  do godziny 10:00.

VI. Sposób sporządzenia oferty

1. Wycena wykonana powinna być w oparciu o kalkulację własną składającego ofertę i obejmować powinna pełen zakres rzeczowy.

2. Składający ofertę odpowiada za kompletność wyceny.

3. Zamawiający wycenę traktować będzie, jako obejmującą pełen zakres.

4. Wykonawca zaakceptuje treść umowy na podstawie „Wzoru umowy”zał. nr 2 do zapytania.

5. Dokumenty które należy załączyć do oferty:

5.1 Kopię uprawnień uprawniających do sporządzania audytów energetycznych,

5.2 Wykaz przeprowadzonych minimum trzech audytów energetycznych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. obowiązującymi przepisami dla obiektów o podobnej kubaturze,

5.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.4 W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających się na ofertę wspólną,

5.5 Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy – zał. nr 2

6. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem oferty zał. nr 1 w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

9. Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia  przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy SPZZOZ Ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz Oferta na „Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego budynków Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”

- Z poważaniem