SP.ZZOZ.ZP/16/2017	                      			                Przasnysz, 16.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów technicznych i napraw:

1. Wielowarstwowego tomografu komputerowego SOMATOM POWER SCOPE CT w konfiguracji Power firmy Siemens

2. Stacji opisowej syngo.via,

3. Automatycznej strzykawki -  model Optivantage DH firmy Malliuckrodt

I.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw:

1. Wykonywanie przeglądów okresowych:

a) Tomograf komputerowy – przegląd techniczny 2 x rok:

- sprawdzeniu stanu bezpieczeństwa mechanicznego

- kontroli występowania usterek zewnętrznych

- oczyszczeniu dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- smarowaniu ruchomych części mechanicznych

- sprawdzeniu bezpieczeństwa elektrycznego

- sprawdzenie kluczowych dla funkcjonowania sprzętu podzespołów,

- wymianie lub czyszczeniu filtrów,

- sprawdzeniu parametrów jakości obrazowania.

- sprawdzeniu wartości pomiarowych i aplikacji aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów

- przeprowadzeniu czynności korygujących – ustawieniu i regulacji odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

b) Strzykawka  - przegląd techniczny 1 x rok:

1)  sprawdzeniu stanu bezpieczeństwa mechanicznego

2) kontroli występowania usterek zewnętrznych

3) oczyszczeniu dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

4) smarowaniu ruchomych części mechanicznych

5) sprawdzeniu bezpieczeństwa elektrycznego

6) sprawdzenie kluczowych dla funkcjonowania sprzętu podzespołów,

7) wykonanie kalibracji urządzenia

c) Stacji opisowej syngo.via – przegląd techniczny 2 x rok:

1) sprawdzenie prawidłowości współpracy z TK

Ponad wymienione elementy Zamawiający wymaga:

- Przeglądy mają być wykonane zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.

- Wartość części wymaganym do wymiany przy przeglądzie stanowi koszt przeglądu.

- Czynności związane z wykonaniem przeglądu mają być zapisane i potwierdzone podpisem serwisantów w paszporcie technicznym urządzenia.

Z powyższego wynika, że przy sporządzeniu wyceny przeglądów należy ująć wszystkie koszty związane z jego wykonaniem tj. koszty dojazdu, koszty serwisowe, prac serwisowych, koszty elementów części zamiennych.

2. Wykonywanie napraw:

a) Naprawy należy wykonywać z zachowaniem procedur wynikających z instrukcji serwisowych producenta.

b) Należy zdiagnozować błędy, usunąć usterki oraz zlikwidowanie szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia części.

c) Przy wykonaniu napraw należy używać nowych części zamiennych wskazanych przez producenta aparatu.

d) W przypadku stosowania części zamiennych używanych należy powyższe uzgodnić z Zamawiającym.

e) Po naprawie należy przeprowadzić kontrolę urządzenia.

f) Wykonawca musi przystąpić do naprawy w terminie 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail)

Ponad wymienione elementy Zamawiający wymaga:

- Koszt naprawy rozliczany będzie w oparciu o stawkę roboczogodziny wynikającą z oferty oraz ustalony w ofercie ryczałt o dojazd.

- Zamawiający ustala ryczałt za dojazd do siedziby Zamawiającego celem dokonania naprawy na kwotę max 450 zł brutto.

- W ramach umowy Zamawiający wymaga wykonania napraw w ilości 20 roboczogodzin nieodpłatnie.

- Naprawy wykonywane z „dala” tj. za pomocą internetu będą wykonywane nieodpłatnie.

- Ponadto naprawa będzie obejmować będzie koszt części wymaganych do naprawy, wartość części będzie uzgadniana z Zamawiającym.

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do serwisowania i napraw sprzętu objętego zamówieniem.

Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

Ofertę mogą złożyć wykonawcy którzy:

- posiadają niezbędną kadrę do wykonywania czynności będącej przedmiotem zamówienia - zał. nr 2.

- posiadają co najmniej 3 letnią praktykę przy wykonywaniu czynności będącej przedmiotem zamówienia - wypełnić zał. nr  3.

- Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu

- Termin realizacji

Termin wykonania umowy:  24 miesiące od daty podpisania umowy.

IV. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena przeglądu – 90 %

- Wartość roboczo godziny – 10 %

# Kryterium ceny przeglądu  podlegać będzie ocenie wg wzoru:

najniższa cena przeglądu x 100

x 90%

cena przeglądu oferty rozpatrywanej

# Kryterium wartości roboczo godziny:

najniższa cena roboczogodziny x 100

x 10%

cena roboczogodziny oferty rozpatrywanej

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i w obu kryteriach oceny uzyskała największą ilość punktów.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

V.  Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 25.08.2017 r godziny 10:00, oznaczyć na kopercie „oferta na przegląd tomografu komputerowego w SPZZOZ w Przasnyszu.”

VI.  Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączone do oferty:

- druk oferty

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej  kadrę do wykonywania czynności będącej przedmiotem zamówienia - zał. nr 2.

- oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 letniej praktyki przy wykonywaniu czynności będącej przedmiotem zamówienia na Wielowarstwowy tomograf komputerowy SOMATOM POWER SCOPE CT w konfiguracji Power zał. nr  3.

- zaparafowany wzór umowy – zał. nr 4

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164 z póżn. zm. )

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, bez podania przyczyny.

Z poważaniem

### Załącznik nr 1

### DRUK  OFERTY

……………………………………………
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Nawiązując do zaproszenia do składania oferty dotyczącej wykonanie przeglądu tomografu komputerowego w SPZZOZ w Przasnyszu Wykonawca oferuje wykonanie  przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

- Wartość za 1 przegląd wynosi netto: …………………………………………………
(słownie:………………………………………………………………………………)

+ Podatek Vat: ..........%, ........................... zł

Wartość brutto………………………………………………………………………………      (słownie:………………………………………………………………………………)

Wartość roczna przeglądów wynosi netto: ……………………………………………..

(słownie:………………………………………………………………………………)

+ Podatek Vat: ..........%, ........................... zł

Wartość brutto………………………………………………………………………………      (słownie:………………………………………………………………………………)

- Cena za roboczogodzinę wynosi netto: ………………………………………….…….

(słownie:………………………………………………………………………………)

+ Podatek Vat: ..........%, ........................... zł

Cena brutto……………………………………………………………...…….…………

(słownie:………………………………………………………………………………)

- Cena za dojazd (ryczałt) * wynosi netto: ………………………………………….…….

(słownie:………………………………………………………………………………)

+ Podatek Vat: ..........%, ........................... zł

Cena brutto……………………………………………………………...…….…………

(słownie:………………………………………………………………………………)

* Zamawiający ustala ryczałt za dojazd do siedziby Zamawiającego celem dokonania naprawy na kwotę max 450 zł brutto.

4. Oświadczam, że  zapoznałem  się  z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania usługi,  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

5.  Oświadczamy, ze przeglądy wykonywane będą zgodnie z wymogami producenta,

6.  Oświadczamy, ze posiadamy dostęp do części zamiennych,

7.  Oświadczamy, że posiadamy pełną dokumentację techniczną aparatów,

8.  Oświadczamy, że dysponujemy personelem do wykonania zamówienia,

9. Oświadczamy, że w cenie przeglądu ujęta jest wymiana części serwisowych, których konieczność wynika z instrukcji producenta,

10.  Oświadczamy, że wykonany przegląd zostanie potwierdzony protokołem oraz wpisem do paszportu urządzenia.

..................................................					............................................

(miejscowość i data)		podpis Wykonawcy lub      upoważnionego przedstawiciela

Załącznik  nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadamy niezbędną kadrę do wykonywania czynności będącej przedmiotem zamówienia.

………………………………………..

podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

### W Y K A Z

WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

| L.p. | Określenie wykonanych lub wykonywanych usług | Nazwa i adres odbiorców usług | Wartość usług | Data trwania usługi | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

.............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

UMOWA nr  /2017

zawarta w Przasnyszu, w dniu ………. roku

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej,

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Dyrektora SPZZOZ - lek med. Jerzy Sadowski

a

………………..

………………………..

(zwanym dalej “Wykonawcą”)

reprezentowanym przez:

…………………………………

§  1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw:

a) Wykonywanie przeglądów okresowych:

- Tomograf komputerowy – przegląd techniczny 2 x rok:

- sprawdzeniu stanu bezpieczeństwa mechanicznego

- kontroli występowania usterek zewnętrznych

- oczyszczeniu dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- smarowaniu ruchomych części mechanicznych

- sprawdzeniu bezpieczeństwa elektrycznego

- sprawdzenie kluczowych dla funkcjonowania sprzętu podzespołów,

- wymianie lub czyszczeniu filtrów,

- sprawdzeniu parametrów jakości obrazowania.

- sprawdzeniu wartości pomiarowych i aplikacji aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów

- przeprowadzeniu czynności korygujących – ustawieniu i regulacji odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

- Strzykawka  - przegląd techniczny 1 x rok:

- sprawdzeniu stanu bezpieczeństwa mechanicznego

-  kontroli występowania usterek zewnętrznych

-  oczyszczeniu dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

-  smarowaniu ruchomych części mechanicznych

-  sprawdzeniu bezpieczeństwa elektrycznego

-  sprawdzenie kluczowych dla funkcjonowania sprzętu podzespołów,

-  wykonanie kalibracji urządzenia

- Stacji opisowej syngo.via – przegląd techniczny 2 x rok:

-  sprawdzenie prawidłowości współpracy z TK

b) Ponad czynnościami wymienionymi w pkt 1 Zamawiający wymaga aby:

- Przeglądy mają być wykonane zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.

- Wartość części wymaganym do wymiany przy przeglądzie stanowi koszt przeglądu.

- Czynności związane z wykonaniem przeglądu mają być zapisane i potwierdzone podpisem serwisantów w paszporcie technicznym urządzenia.

Z powyższego wynika, przeglądów obejmują wszystkie koszty związane z jego wykonaniem tj. koszty dojazdu, koszty serwisowe, prac serwisowych, koszty elementów części zamiennych.

2.

a)  Wykonywanie napraw:

- Naprawy należy wykonywać z zachowaniem procedur wynikających z instrukcji serwisowych producenta.

- Należy zdiagnozować błędy, usunąć usterki oraz zlikwidowanie szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia części.

- Przy wykonaniu napraw należy używać nowych części zamiennych wskazanych przez producenta aparatu.

- W przypadku stosowania części zamiennych używanych należy powyższe uzgodnić z Zamawiającym.

- Po naprawie należy przeprowadzić kontrolę urządzenia.

- Wykonawca musi przystąpić do naprawy w terminie 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail)

b) Ponad wymienione elementy Zamawiający wymaga:

- Koszt naprawy rozliczany będzie w oparciu o stawkę roboczogodziny wynikającą z oferty oraz ustalony w ofercie ryczałt o dojazd.

- Zamawiający ustala ryczałt za dojazd do siedziby Zamawiającego celem dokonania naprawy na kwotę max 450 zł brutto.

- W ramach umowy Zamawiający wymaga wykonania napraw w ilości 20 roboczogodzin nieodpłatnie.

- Naprawy wykonywane z „dala” tj. za pomocą internetu będą wykonywane nieodpłatnie.

- Ponadto naprawa będzie obejmować będzie koszt części wymaganych do naprawy, wartość części będzie uzgadniana z Zamawiającym.

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do serwisowania i napraw sprzętu objętego zamówieniem.

§ 2

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

- Wystawianie certyfikatów bezpieczeństwa aparatury, jeżeli są takie konieczne oraz dokonywanie wpisów potwierdzających wykonanie przeglądu w paszporcie technicznym urządzenia.

- Wymiana części serwisowych w ramach przeglądu jeżeli tego wymaga producent. Części serwisowe są w cenie przeglądów.

- Prowadzenie przeglądów i konserwacji przy zastosowaniu części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu.

- Czynności serwisowe wykonane będą z użyciem własnych narzędzi, drobnych materiałów, części (śruby, uszczelki, smary. kleje itp.) oraz elementów, których wymiana jest wymagana przez producenta przy przeglądach okresowych. Efektem prac serwisowych musi być zapewniona stała sprawność techniczna urządzeń zgodna z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów.

- Wykonawca dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1-5 powyżej, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

# Realizacja przedmiotu umowy

1. Wykonawca będzie wykonywał czynności określone w § 2 niniejszej umowy, w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się  będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Czynności wynikające z umowy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego.

4. Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół z wykonania prac .

5. Wykonawca dokona odpowiednich wpisów w paszporcie technicznym urządzenia, wyda zamawiającemu odpowiednie certyfikaty i atesty, jeżeli są takie wymagane przy wykonywaniu tych czynności.

6. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad odmawia podpisania protokołu odbioru.

7. Przez wady należy rozumieć fakt, że: pomimo wykonania czynności związanych z realizacją umowy tj.

- Wykonawca nie dostarczy odpowiednich dokumentów,

- Nie dokona wpisów w paszporcie technicznym.

8.   W sytuacji opisanej w pkt. 7 Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, właściwy dla usunięcia danej wady, za wyjątkiem sytuacji wystąpienia negatywnego wyniku przeglądu wykonanego zgodnie z instrukcją producenta (czego nie można było przewidzieć).

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w paszporcie technicznym aparatu wpisu wskazującego, że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności.

10. Warunki wykonania ewentualnej naprawy, koniecznej dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia poddanego przeglądowi lub wymiany części wykraczających poza standardowy przegląd, będą regulowane niezależnymi zleceniami, a wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

11. Każdorazowa naprawa aparatu poza przeglądem wymagać będzie przedstawienia kosztów naprawy. Przystąpienie do naprawy możliwe jest tylko po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego

§ 4

# Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

      - Posiadać doświadczenie, pracowników i zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

      - Wykonać niezbędne czynności przeglądowe, konserwacyjne, dokonać pomiarów i wykonać testy, jeżeli są wymagane.

      - Wykonawca posiada dostęp do części serwisowych oraz stosowanych przy naprawach sprzętu.

      - Wykonawca posiada pełną dokumentację techniczną i serwisową aparatów.

      - Przystąpić do naprawy w terminie 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail)

5

# Obowiązki Zamawiającego

            - Zapewnienie warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.

            - Zapewnienie udziału w realizacji przedmiotu zamówienia kompetentnego personelu, który odbierać będzie wykonane prace.

            - Dokonanie odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

§ 6

Warunki płatności

              - Przeglądy :

Wartość  netto: ……………….…….. zł

(wartość  netto słownie: ……………………………………..)

Wartość brutto: …………………….. zł

(wartość brutto słownie: ………………………………...……)

2. Naprawy:

Cena za roboczogodzinę netto ……… zł

(cena  netto słownie: ………………………………………..)

Cena za roboczogodzinę brutto ………zł

(cena  brutto słownie: …………………………………..…..)

3. Cena za dojazd (ryczałt):

Cena  netto: ……………….…….. zł

(cena netto słownie: ……………………………………..)

Cena brutto: …………………….. zł

(cena brutto słownie: ………………………………...……)

4.   Wycena czynności związanych z realizacją zamówienia wykonywana będzie w oparciu o parametry wynikające z pkt 1,2,3 oraz wartość części wymaganych przy naprawie, która ustalona będzie  w sposób wynikający z § 1.

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie prac jest   podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w terminie do 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§  7

Wprowadzanie zmian do umowy

W trakcie obowiązywania umowy zmiany  mogą być wprowadzone aneksem:

1.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

a) okresu realizacji umowy.

b) terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia realizacji umowy.

c) zmniejszenia wielkości lub zakresu zamówienia.

d) zmiany wielkości ceny,  jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt f

e) zmiany wielkości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, przy nie zwiększonym poziomie wartości umowy,

f) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian do niezrealizowanej części umowy

2.    Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku następujących okoliczności:

a) zmiany umowy będą  korzystne dla Zamawiającego, z wyłączeniem  pkt. 1f.

b) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,

c) Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają  niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

§ 8

Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że prace wykonane będą w ramach umowy  będą zgodne z zasadami wiedzy technicznej, właściwymi Polskimi Normami i wytycznymi producenta urządzeń.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu atesty, certyfikaty, jeżeli są wymagane przy przeglądach okresowych urządzeń.

- W przypadku nie przystąpienia do  czynności w terminach wynikających, w których jest konieczne przeprowadzenie przeglądu  Zamawiający ma prawo zlecić jego dokonanie  osobie trzeciej posiadającej uprawnienia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczania Wykonawcy kar umownych.

§ 9

Kary umowne

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

- nieterminowego wykonania przeglądu za każdy dzień pomiędzy upływem terminu wykonania a faktycznym wykonaniem  w wysokości 0,5 % kwoty netto o której mowa w § 6 ust. 1 łącznie nie więcej niż 10% wartości netto w/w kwoty.

- nie przystąpienia w ciągu 48 godzin do naprawy sprzętu w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 6 ust 1, w wysokości 25 % kwoty netto, o której mowa w § 6 ust. 1.

- odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % kwoty netto,  o której mowa w § 6 ust. 1.

- nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

            - Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.

            - W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 10 dni.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Niezależnie od wyżej określonych uprawnień Zamawiający może odstąpić od umowy        za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości.

§ 11

# Rozstrzyganie sporów

      - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Ustalenia dodatkowe

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z umowy,           w całości lub w części o zapłatę ceny bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez 24  miesiące.

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

# Wykonawca:							 Zamawiający:

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

„oferta na przegląd tomografu komputerowego                                    w SPZZOZ w Przasnyszu”

Nie otwierać przed dniem  25.08.2017 r. godz. 10.00