SPZZOZ.ZP/15/2018								     Przasnysz, 26.03.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zapasowego źródła wody dla potrzeb Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) art. 4 ust. 8.

I. Opis zamierzenia:

Opracowanie dokumentacji obejmuje:

1. Roboty budowlane,

2. Roboty sanitarne,

3. Roboty technologiczne wraz z elementami dezynfekcji wody,

4. Roboty zewnętrzne ziemne, budowlane, wodociągowe i nawierzchniowe.

Jako ważny element projektu należy przyjąć rozwiązania które zabezpieczą magazynowaną wodę przed jej wtórnym skażeniem.

Naszym zdaniem aby uniknąć powyższego należy przyjąć rozwiązanie w którym istniejące zbiorniki retencyjne będą posiadały ciągły zapas wody miejskiej a pobór wody do obiektów Szpitala odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem systemu pompowego zamontowanego w modernizowanym obiekcie.

II. Opracowanie ma zawierać:

1. Ocenę techniczną adaptowanych obiektów – 2 kpl papierowe + wersja elektroniczna,

2. Projekty techniczne – 4 kpl papierowe + wersja elektroniczna,

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. papierowe + wersja elektroniczna,

3. Przedmiary robót - 3 egz. papierowe + wersja elektroniczna w ath i pdf,

4. Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. papierowe + wersja elektroniczna,

5. W trakcie projektowania propozycje rozwiązań technologicznych należy uzgodnić z Zamawiającym.

6. Opracowana dokumentacja techniczna ma posiadać niezbędne uzgodnienia.

III. Dane ogólne opracowania:

1. Zapasowe źródło wody zlokalizowane będzie w istniejącym obiekcie znajdującym się na terenie działki Szpitala t.j.  w Stacji Uzdatniania Wody.

2. Z przepisów sanitarnych wynika, że Szpital ma posiadać 12 godzinny zapas wody w sytuacji awarii zewnętrznego zasilania w wodę.

3. Przed przystąpieniem czynności projektowych należy dokonać oceny technicznej istniejących obiektów pod kątem możliwości ich wykorzystania na cele przewidziane projektem.

4. Jako założenie projektowe należy przyjąć:

- wykorzystanie istniejących zbiorników retencyjnych do zgromadzenia zapasów wody,

- wykorzystanie pomieszczeń SUW do celów pompowni wody,

- wykorzystanie pomieszczeń SUW do celów dezynfekcji wody.

5. Ocena stanu technicznego, projekt na modernizację ma zawierać poza nowymi elementami zakres prac remontowych oraz modernizacyjnych istniejących obiektów.

6. Celem realizacji w/w zadania jest sporządzenie ekspertyzy technicznej, projektów technicznych, kosztorysów nakładczych i inwestorskich.

7. W ofercie należy uwzględnić:

a) Koszt realizacji opracowania.

b) Termin wykonania.

c) Nadzór autorski nad realizacją zadania,

d) Adnotację, o akceptacji projektu umowy.

IV. Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu.

V. Termin realizacji

Termin wykonania umowy: trzy m-ce od daty podpisania umowy.

VI. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C =	     	                                               x    100%

cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VII. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 12.04.2018r do godziny 14ºº.

VIII. Sposób sporządzenia oferty

1. Wycena wykonana powinna być w oparciu o kalkulację własną składającego ofertę i obejmować powinna pełen zakres rzeczowy.

2. Składający ofertę odpowiada za kompletność wyceny.

3. Zamawiający wycenę traktować będzie, jako obejmującą pełen zakres.

4. Wykonawca zaakceptuje treść umowy na podstawie „Wzoru umowy”zał. nr 1 do zapytania.

5. Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy – zał. nr 1

6. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

7. Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

8. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia  przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy SPZZOZ Ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz Oferta na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zapasowego źródła wody dla potrzeb Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9” do dnia 12.04.2018r do godz. 14ºº.

- Z poważaniem