OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET III

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z robotami wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu” w ramach programu RPMA.04.02.00-14-a903/18 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne;

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45421130-4-Instalowanie drzwi i okien;

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań;

- Szczegółowy opis robót objętych nadzorem:

Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone dla szpitala działającego w systemie pracy ciągłej (obiekt  czynny całodobowo i całorocznie), co należy uwzględnić zarówno w organizacji robót jak i w ich realizacji, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób i nie powodowały zbyt dużych utrudnień Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje:

I. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach głównych szpitala

Prace demontażowe:

  - demontaż okien drewnianych, demontaż drzwi drewnianych

Prace montażowe:

- wymiana stolarki okiennej. Zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 należy wymienić okna w bryłach A, B, C. Zamawiający w stosunku do załączonej dokumentacji projektowej zwiększa zakres prac o wymianę okien w bryłach D, E, F, H, Ł1, G, J, Ł2. Łącznie do wymiany jest 694 szt. okien wg poniższego zestawienia. Stolarka okienna będzie miała współczynnik przenikania ciepła U mniejszy lub równy 0,90 W/m2K. Izolacyjność akustyczna okna Rw>32 dB. Okna z pakietem trzyszybowym w ramie z profilu PCV co najmniej 5-komorowej wzmocnionej kształtownikiem stalowym. Kolor tworzywa biały. Górne skrzydła oznaczone na rysunki literką U uchylane mechanizmem z poziomu podłogi.

Każde okno wyposażone jest w nawiewnik automatyczny, higrosterowalny, zamontowany w górnej ramie skrzydła oznaczony na rysunku literką N.

| Lp. | Nazwa bryły | Stolarka do montażu | Nawiewniki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wymiary okna HxS [mm] | szt. | m2 | szt. |
| I | Bryła A, B, C |
| 1. | okno o wym. 1740x1760 | 59 | 180,68 | 59 |
| 2. | okno o wym. 900x1760 | 6 | 9,50 | 6 |
| 3. | okno o wym. 1740x900 | 7 | 10,96 | 7 |
| 4. | okno o wym. 900x1200 | 4 | 4,32 | 4 |
| 5. | okno o wym. 900x600 | 6 | 3,24 | 6 |
|  | Razem | 82 | 208,71 | 82 |
| II | Bryła D |
| 1. | okno o wym. 880x1420 | 12 | 15,00 | 12 |
| 2. | okno o wym. 880x1720 | 9 | 13,62 | 9 |
| 3. | okno o wym. 880x600 | 7 | 3,70 | 7 |
|  | Razem | 28 | 32,31 | 28 |
| III | Bryła G |
| 1. | okno o wym. 1740x1760 | 79 | 241,93 | 79 |
| 2. | okno o wym. 1740x520 | 7 | 6,33 | 7 |
| 3. | okno o wym. 530x1740 | 15 | 13,83 | 15 |
| 4. | okno o wym. 820x1740 | 4 | 5,71 | 4 |
| 5. | okno o wym. 540x900 | 1 | 0,49 | 1 |
|  | Razem | 106 | 268,29 | 106 |
| IV | Bryła E |
| 1. | okno o wym. 530x1740 | 11 | 10,14 | 11 |
| 2. | okno o wym. 1740x1760 | 67 | 205,18 | 67 |
| 3. | okno o wym. 1740x1410 | 15 | 36,80 | 15 |
|  | Razem | 93 | 252,13 | 93 |
| V | Bryła F |
| 1. | okno o wym. 860x520 | 1 | 0,45 | 1 |
| 2. | okno o wym. 1740x520 | 16 | 14,48 | 16 |
| 3. | okno o wym. 1740x860 | 4 | 5,99 | 4 |
| 4. | okno o wym. 1740x1200 | 17 | 35,50 | 17 |
| 5. | okno o wym. 860x1740 | 12 | 17,96 | 12 |
| 6. | okno o wym. 1740x1760 | 79 | 241,93 | 79 |
|  | Razem | 129 | 316,29 | 129 |
| VI | Bryła J |
| 1. | okno o wym. 1740x520 | 22 | 19,91 | 22 |
| 2. | okno o wym. 1740x1760 | 52 | 159,24 | 52 |
| 3. | okno o wym. 1740x1200 | 4 | 8,35 | 4 |
|  | Razem | 78 | 187,50 | 78 |
| VII | Bryła H |
| 1. | okno o wym. 1740x520 | 19 | 17,19 | 19 |
| 2. | okno o wym. 1740x1760 | 57 | 174,56 | 57 |
|  | Razem | 76 | 191,75 | 76 |
| VI | Bryła Ł1 |
| 1. | okno o wym. 1750x1420 | 24 | 59,64 | 24 |
| 2. | okno o wym. 1740x1760 | 20 | 61,25 | 20 |
| 3. | okno o wym. 1770x820 | 8 | 11,61 | 8 |
|  | Razem | 52 | 132,50 | 52 |
| VII | Bryła Ł2 |
| 1. | okno o wym. 1750x1420 | 19 | 47,22 | 19 |
| 2. | okno o wym. 1740x1760 | 20 | 61,25 | 20 |
| 3. | okno o wym. 1740x530 | 2 | 1,84 | 2 |
| 4. | okno o wym. 1770x820 | 4 | 5,81 | 4 |
| 5. | okno o wym. 1770x520 | 5 | 4,60 | 5 |
|  | Razem | 50 | 120,72 | 50 |
|  | Łącznie | 694 | 1710,19 | 694 |

- wymianie stolarki drzwiowej w bryłach (A, B, C, D, E) zewnętrznych w ilości 10 szt. - (30,8 m2). Stolarkę starą, nieszczelną o wysokim współczynniku przenikania ciepła należy wymienić na nową. Drzwi z aluminium w kolorze białym. Każde montowane drzwi wyposażone zostaną w samozamykacz i jedną podwójną wkładkę patentową. Stolarka drzwiowa będzie miała współczynnik przenikania U<1,30 W/m2K

- Przygotowanie podłoża pod malowanie i malowanie wewnętrznych części ościeży, w których wymieniono okna zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie załączonych dokumentów, m.in.:

Załącznik

Projekt budowlany TOM I: architektura, tytuł: „Termomodernizacja bryły A, B, C oraz modernizacja źródła ciepła dla Szpitala  im. W. Oczko w Przasnyszu, przy ul. Sadowej 9, dz. 268/16”

Załącznik

Aneks do projektu budowlanego, branża architektoniczna, tytuł: „Termomodernizacja bryły A, B, C oraz modernizacja źródła ciepła dla Szpitala  im. W. Oczko w Przasnyszu, przy ul. Sadowej 9, 
dz. 268/16”

Uwagi końcowe:

- Przy doborze parametrów wykonywanych instalacji należy przyjąć do stosowania parametry wymienione w SIWZ. W załącznikach mogą występować inne parametry, gdyż projekty wykonywane były oddzielnie dla każdych modułów a ich końcowe ustalenie nastąpiło na etapie składania kompleksowego wniosku i tworzeniu SIWZ.

- Jeżeli w załącznikach użyte są nazwy własne urządzeń, materiałów technologicznych, przywołane są normy wynika to z faktu że niektóre elementy projektu trudno jest opisać i sparametryzować w sposób ogólny. Wobec powyższego takie zapisy w załącznikach należy traktować jako wskazówki dla oferenta, które mają za zadanie określenie standardu i określenie oczekiwanych parametrów przez zamawiającego. W przypadku odstępstw należy na etapie składania oferty uzgodnić z Zamawiającym.

- Użyty w tabelach przy parametrach znak „~” oznacza, że parametr podany w tabeli nie jest ostatecznie wymagany. Zapis parametrów stanowi jednak wykładnię dla sporządzającego ofertę jakimi wielkościami należy mniej więcej kierować się sporządzając ofertę.

- Wszystkie podawane w powyższym opisie zamówienia parametry i wskaźniki są wartościami przewidywanymi i orientacyjnymi, a ostateczne będą określone przez wykonawcę 
w zrealizowanych przez niego wykonawczych projektach branżowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania w sposób zasadniczo zgodny z wymaganiami zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:  projektu wykonawczego (wersja papierowa w 4 egz. + wersja elektroniczna 4 egz. ) oraz projektu powykonawczego (wersja papierowa w 2 egz. + wersja elektroniczna 2 egz. ).

- Wszystkie projekty branżowe należy wykonać z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznym

- Podane propozycje materiałów nie są wiążące, ale mają przedstawić standard oczekiwany przez Zamawiającego. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry.

- Po zakończeniu prac budowlanych należy odtworzyć teren zielony - pas zieleni oraz trawniki, będące w pasie działania Wykonawcy przy wykonywaniu ogrodzenia.

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 
a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.

- Wykonawca wyłączy teren budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie.

- Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- Utylizacja zdemontowanych okien i drzwi jest w obowiązkach Wykonawcy

# Text boxes

Oznaczenie skrzydeł uchylnych mechanizmem z poziomu podłogi

U

U

U

U

### U

U

U

### U

U

U

U

U

U

### U

### U

U

U

U

U

### U

U

U

### U

U

U

U

U

### U